PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”GILOWO (B)”

WOLNO STOJĄCY, PODPIWNICZONY

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2405 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                    533 zł

1.stan surowy otwarty               138.223,44

2.stan wykończeniowy              109.097,71

3.ogółem roboty budowlane      247.321,15

4.instalacje                                   54.784,38

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan zerowy | 50.271,07 | 16,5 |
| 2. | Stan surowy | 87.952,37 | 29,1 |
| 3. | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 84.984,82 | 28,1 |
| 4. | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 24.112,89 | 8,0 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 38.207,21 | 12,6 |
| 6. | Roboty elektryczne | 16.577,17 | 5,5 |
|  | Ogółem | 302.105,53 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych IV kwartału 2011r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |
| --- |
| Budynek jednorodzinny " GILOWO (B) " : roboty budowlane |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 210,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 17,9 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany betonowe piwnic z izolacjami | m3 | 23,0 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne piwnic z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 16,7 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych U/220 grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk min (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 117,4 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 27,3 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 7,5 |  |  |  |  |
| 8 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych LEIER | m | 20,0 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/piwnicą gr.12cm+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota)+tynk z malowaniem | m2 | 33,3 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota,parkiet)+tynk z malowaniem + płyta balkonowa | m2 | 57,4 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0218.1/02 - Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą | m2 | 6,4 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 3,31 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 7,75 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane | m2 | 147,0 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 43,0 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 65,6 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn | m2 | 28,2 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn drewniana | m2 | 20,6 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota,parkiet) | m2 | 68,7 |  |  |  |  |