UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY ”ZAGÓRZE MAŁE 2”

- technologia drewniana wieńcowa z bala

- wolnostojący jednorodzinny

- parterowy

- niepodpiwniczony

- poddasze użytkowe

| Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku | 2 332,36 zł |
| --- | --- |
| Cena jednostkowa m3 kubatury budynku | 542,35 zł |
| 1. | stan surowy otwarty | 197 755,29 zł |  |
| 2. | stan wykończeniowy | 105 478,77 zł |  |
| 3. | ogółem roboty budowlane | 303 234,06 zł |  |
| 4. | instalacje | 41 699,33 zł |  |
| TABELA ELEMENTÓW |
| Lp | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| 1 | Stan zerowy | 30 746,04 zł | 8,9% |
| 2 | Stan surowy | 167 009,25 zł | 48,4% |
| 3 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 90 650,99 zł | 26,3% |
| 4 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 14 827,78 zł | 4,3% |
| 5 | Roboty instalacyjne | 27 633,16 zł | 8,0% |
| 6 | Roboty elektryczne | 14 066,17 zł | 4,1% |
|  | Ogółem | 344 933,39 zł | 100,0% |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Budynek jednorodzinny ZAGÓRZE MAŁE 2: roboty budowlane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis robót | J.m. | Ilość |
| Wykopy i zasypy | m3 | 100,0 |
| Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 16,2 |
| Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami | m2 | 43,8 |
| Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami | m2 | 30,0 |
| Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 19cm z izolacjami | m2 | 2,2 |
| Ścianki działowe z cegły kratówki obustronne tynkowane i malowane | m2 | 13,3 |
| Ściany zewnętrzne z bali drewnianych | m2 | 140,4 |
| Ściany wewnętrzne z bali drewnianych | m2 | 45,9 |
| Ścianki działowe z bali drewnianych | m2 | 56,8 |
| Elementy konstrukcyjne drewniane - belki stropowe | m | 159,8 |
| Ślepa podłoga z płyt OSB | m2 | 93,6 |
| Schody zewnętrzne | m2 | 2,0 |
| Schody wewnętrzne drewniane | stopni | 16,0 |
| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 0,4 |
| Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe | m | 25,0 |
| Elementy konstrukcyjne drewniane na dach | m3 | 8,9 |
| Pokrycie dachów dachówką | m2 | 202,9 |
| Montaż rynien dachowych i rur spustowych | m | 75,5 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota | m2 | 53,6 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: deski | m2 | 29,4 |
| Strop drewniany nad parterem - wykończenie: terakota | m2 | 11,6 |
| Strop drewniany nad parterem - wykończenie: deski | m2 | 86,7 |
| Stolarka drewniana okienna | m2 | 23,6 |
| Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew. | m2 | 18,7 |
| Schody wejściowe z wykończeniem | m2 | 8,2 |
| Tarasy ziemne z wykończeniem | m2 | 44,0 |
| Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 14,5 |