UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: dom-projekt@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM MIESZKALNY JEDNORODZINNY ”MICHAŁÓWKA”

WOLNOSTOJĄCY PARTEROWY,

PODPIWNICZONY, Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

| Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku | 1 701,04 zł |
| --- | --- |
| Cena jednostkowa m3 kubatury budynku | 626,97 zł |
| 1. | stan surowy otwarty | 255 490,59 zł |  |
| 2. | stan wykończeniowy | 183 966,53 zł |  |
| 3. | ogółem roboty budowlane | 439 457,12 zł |  |
| 4. | instalacje | 69 646,52 zł |  |
| TABELA ELEMENTÓW |
| Lp | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| 1 | Stan zerowy | 150 129,72 zł | 29,5% |
| 2 | Stan surowy | 105 360,87 zł | 20,7% |
| 3 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 134 923,31 zł | 26,5% |
| 4 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 49 043,22 zł | 9,6% |
| 5 | Roboty instalacyjne | 54 513,70 zł | 10,7% |
| 6 | Roboty elektryczne | 15 132,82 zł | 3,0% |
|  | Ogółem | 509 103,64 zł | 100,0% |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartał 2011.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników i może ulec zmianie. Oszczędności można uzyskać np. wykonując część prac systemem gospodarczym, zatrudniając odrębne ekipy budowlane dla poszczególnych etapów prac, zamieniając materiały zaproponowane w projekcie na inne, stosując materiały użyte do budowy i wykończenia o niższej jakości, redukując koszty transportu (bezpłatny dowóz na budowę przy zakupach większych ilości materiałów).

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Budynek jednorodzinny MICHAŁÓWKA: roboty budowlane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis robót | J.m. | Ilość |
| Wykopy i zasypy | m3 | 289,0 |
| Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 30,1 |
| Ściany fundamentowe zewnętrzne beton + ceramika gr. 25cm z izolacjami | m2 | 166,0 |
| Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 25cm z izolacjami | m2 | 7,8 |
| Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe gr. 20cm z izolacjami | m2 | 3,3 |
| Ściany wewnętrzne piwnic z pustaków ceramicznych gr. 19cm | m2 | 18,9 |
| Ściany wewnętrzne piwnic z cegły kratówki gr. 12cm | m2 | 42,5 |
| Elementy konstrukcyjne żelbetowe piwnic (belki, nadproża) | m3 | 6,9 |
| Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm izolowane termicznie z tynkowaniem i malowaniem | m2 | 99,6 |
| Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 19cm z obustronnym tynkowaniem i malowaniem | m2 | 60,6 |
| Ścianki działowe z cegły kratówki gr. 12cm obustronne tynkowane i malowane | m2 | 93,8 |
| Elementy konstrukcyjne żelbetowe - belki, podciągi, słupy, nadproża | m3 | 9,6 |
| Schody wewnętrzne żelbetowe | m2 | 11,8 |
| Schody zewnętrzne żelbetowe | m2 | 4,6 |
| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 6,6 |
| Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe | m | 73,0 |
| Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej (drewno konstrukcyjne) | m3 | 8,5 |
| Pokrycie dachów dachówką | m2 | 240,2 |
| Montaż rynien dachowych i rur spustowych | m | 49,5 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: terakota | m2 | 32,2 |
| Podłoga na gruncie - wykończenie: posadzka cementowa | m2 | 103,2 |
| Strop żelbetowy nad piwnicami i parterem - wykończenie: terakota | m2 | 113,5 |
| Strop żelbetowy nad piwnicami i parterem - wykończenie: parkiet dębowy | m2 | 91,0 |
| Stolarka drewniana okienna | m2 | 47,0 |
| Stolarka drewniana drzwiowa zewn. i wew. | m2 | 41,5 |
| Brama garażowa | m2 | 8,6 |
| Balkony żelbetowe z wykończeniem | m2 | 10,8 |
| Tarasy żelbetowe z wykończeniem | m2 | 47,3 |
| Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej | m2 | 20,2 |
| Tarasy ziemne i schody terenowe | m2 | 66,8 |